ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMO IŠ DIDŽIŲJŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Panevėžys

2016-03-31

- Paslaugos turinys

1.1 Teikiant atliekų ASK ir GAK tipo konteineriuose transportavimo paslaugą Panevėžio regiono teritorijoje, Paslaugos teikėjas privalės surinkti ASK ir GAK tipo konteinerius iš aštuonių didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių ir juos transportuoti į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną esantį Dvarininkų kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone.

1.2. Panevėžio regioną sudaro Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Biržų rajono, Kupiškio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybės. Bendras gyventojų skaičius regione 238 802.

1.3. Panevėžio regione yra eksploatuojamos 8 didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės:

1.3.1. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Savitiškio g. 12, Panevėžys;

1.3.2. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Senamiesčio g. 114B, Panevėžys;

1.3.3. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Mūšos g. 12 B, Pasvalys;

1.3.4. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, atliekų perkrovimo stotis Krantinės g. 1, Biržų k., Širvenos sen., Biržų r.;

1.3.5. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Kosmonautų g. 8, Vabalninkas;

1.3.6. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, atliekų perkrovimo stotis K. Donelaičio g. 16, Rokiškis;

1.3.7. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Technikos g. 6 I, Kupiškis;

1.3.8. Didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelė Beržytės g. 10, Garuckai.

1.4. Paslaugos teikėjas atliekų transportavimo ASK ir GAK tipo konteineriuose paslaugas teikia pagal techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

1.5. Paslaugų teikimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutarties terminą 1 kartą iki 12 mėnesių laikotarpiui.

2. Detalus paslaugos aprašymas

  - Paslaugų aprašymas

2.1.1. Paslaugos teikėjas turės transportuoti atliekas 7 m3 ir 10 m3 talpos ASK ir 30 m3 GAK tipo konteineriuose.

2.1.2. Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse per 1 metus preliminarūs numatomi atliekų kiekiai:

- Savitiškio g. 12, Panevėžys - 3800 m3;

- Senamiesčio g, 114B, Panevėžys – 3900 m3;

- Mūšos g. 12 B, Pasvalyje – 425 m3;

- Krantinės g. 1, Biržų k., Biržų raj. – 1025 m3;

- Kosmonautų g. 8, Vabalninkas – 480 m3;

- K. Donelaičio g. 16, Rokiškis – 1300 m3;

- Technikos g. 6 I Kupiškis – 427 m3;

- Beržytės g. 10, Garuckai - 380 m3;

2.1.3. Viso per 1 metus numatoma surinkti apie 11.737 m3 atliekų.

2.1.4. Atliekų kiekiai gali kisti apie 10%.

2.1.5. Paslaugos teikėjas turės surinkti ir transportuoti ASK ir GAK tipo konteinerius atliekų šalinimui į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, adresu Dvarininkų kaimas, Miežiškių sen., Panevėžio rajonas. Vietoj surinktų konteinerių palikti analogiškos talpos apyvartinius konteinerius.

### 2.2.  ASK ir GAK konteinerių vietos ir atstumai:

2.2.1. Paslaugos teikėjas ASK ir GAK tipo konteinerius turi išvežti iš didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių esančių:

- Savitiškio g. 12, Panevėžys;

- Senamiesčio g, 114B, Panevėžys;

- Mūšos g. 12 B, Pasvalyje;

- Krantinės g. 1, Biržų k., Biržų raj.;

- Kosmonautų g. 8, Vabalninkas;

- K. Donelaičio g. 16, Rokiškis;

- Technikos g. 6 I Kupiškis;

- Beržytės g. 10, Garuckai, Ramygalos sen. Panevėžio raj.

2.2.2. ASK ir GAK tipo konteineriai išvežami į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

2.2.3. Atstumai nuo didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių iki sąvartyno:

- nuo Savitiškio g. 12 aikštelės iki sąvartyno 16 km;

- nuo Senamiesčio g, 114B aikštelės iki sąvartyno 12 km;

- nuo Mūšos g. 12 B, Pasvalyje iki sąvartyno 52 km;

- nuo Krantinės g. 1, Biržų aikštelės iki sąvartyno 78 km;

- nuo Kosmonautų g. 8, Vabalninko aikštelės iki sąvartyno 50 km;

- nuo Technikos g. 6 I, Kupiškio iki sąvartyno 57 km;

- nuo K. Donelaičio g. 16, Rokiškio aikštelės iki sąvartyno 100 km;

- nuo Beržytės g. 10, Garuckų aikštelės iki sąvartyno 33 km.

2.3. Šiuo metu naudojami ir reikalingi apyvartiniai ASK ir GAK konteineriai

2.3.1. Perkančiosios organizacijos šiuo metu valdomi konteineriai:

| Adresas | 30 m3 talpos konteinerių kiekis | 10 m3 talpos atvirų konteinerių kiekis | 10 m3 talpos uždarų konteinerių kiekis | 7 m3 talpos atvirų konteinerių kiekis | 7 m3 talpos uždarų konteinerių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savitiškio g. 12, Panevėžys | 3 | 2 | 9 | - | 2 |
| Senamiesčio g. 114B, Panevėžys | 3 | 3 | 9 | - | - |
| Mūšos g. 12, Pasvalys | 3 | 2 | 6 | - | 3 |
| Krantinės g. 1, Biržų k. | 3 | 2 | 6 | 1 | - |
| Kosmonautų g. 8, Vabalninkas | 2 | 2 | 8 | - | - |
| Technikos g. 6I, Kupiškis | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| K. Donelaičio g. 16, Rokiškis | 3 | 3 | 5 | - | 2 |
| Beržytės g. 10, Garuckai | 2 | 3 | 8 | - | - |

2.3.2. Tiekėjas sutarties vykdymui turės nuosavybės, nuomos ar kita teise valdyti šiuos konteinerius: 30 m3 – 2 vnt., 10 m3 atviri - 3 vnt., 10 m3 uždari - 4 vnt. Šių konteinerių  įsigijimo ir eksploatacijos sąnaudas Tiekėjas turi įvertinti į pasiūlymo kainą.

2.4.  ASK ir GAK tipo konteinerių surinkimo ir transportavimo tvarka

2.4.1. Atliekų transportavimo ASK ir GAK tipo konteineriuose paslauga vykdoma, prieš tai Perkančiajai organizacijai raštu (elektroniniu paštu) informavus Paslaugos Teikėją apie atliekų transportavimą, nurodant, kiek ir kokio tipo konteinerius reikia išvežti.

2.4.2. Atliekų transportavimo paslauga turi būti suteikta per 48 valandas (neįskaitant savaitgalio ir švenčių dienų) nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos.

2.4.3. Paslaugos Teikėjas apie reikalingus išvežti ASK ir GAK tipo konteinerius informuojamas darbo dienomis.

2.4.4. Transportuojami atviri ASK tipo konteineriai turi būti uždengti.

2.4.5. Pilnus konteinerius Paslaugos teikėjas pakeičia apyvartiniais konteineriais. Apyvartiniais konteineriais disponuoja Paslaugos teikėjas.

2.4.6. Perkančiajai organizacijai priklausantys konteineriai pasibaigus sutarčiai grąžinami tokios būklės, kokios buvo sutarties sudarymo metu, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

### 2.5. Transporto priemonės ASK ir GAK tipo konteineriams surinkti

2.5.1. Paslaugos teikėjas teikia paslaugas, naudodamasis savo transporto priemonėmis, priklausančiomis Paslaugos teikėjui nuosavybės teise arba valdomos kitais pagrindais.

2.5.2. Sunkvežimių vairuotojai turi laikytis visų eismo taisyklių ir nuostatų, susijusių su sunkvežimių vairavimu ir važiavimu visuomeniniais ir privačiais keliais, įskaitant apribojimus aukščiui, pločiui ir svoriui. Paslaugos tiekėjas turi žinoti, kad kai kurie kelių ruožai gali būti siauri ir neasfaltuoti arba blogos būklės. Kelių sąlygos ir važiavimo apribojimai nebus laikomi pateisinamomis aplinkybėmis paslaugoms neteikti, ar prašyti kompensacijos.

2.5.3. Transporto priemonės turi būti pritaikytos ASK ir GAK tipo konteineriams transportuoti, techniškai tvarkingos ir apdraustos civiline atsakomybe.

2.5.4. Paslaugos teikėjas paslaugos vykdymo laikotarpiu turi turėti pakankamą transporto priemonių kiekį, kad per 48 valandas nuo pranešimo gavimo datos ir kokybiškai galėtų suteikti atliekų transportavimo paslaugą.

2.5.5. Paslaugos teikėjas paslaugą teikia su tokia transporto priemone, su kuria vienu metu galima išvežti ne mažiau kaip 2 – 3 ASK ir GAK tipo konteinerius.

2.5.6. Paslaugos teikėjas transporto priemones turi tinkamai prižiūrėti, paslaugos teikiamos tik švariomis ir tvarkingomis transporto priemonėmis.

### 2.6. Ryšio palaikymas su Perkančiąja organizacija

2.6.1. Ryšio palaikymui su Perkančiąją organizacija Paslaugos teikėjas turi pranešti telefonų numerius, fakso ir elektroninio pašto adresą, kuriais galima palaikyti ryšį su asmeniu, atsakingu už sutartyje priskiriamus darbus.

2.6.2. Paslaugos teikėjas turi pranešti Perkančiajai organizacijai apie tuos atvejus, kai atliekų transportavimo paslauga dėl kažkokios priežasties negalės būti suteikta per 48 valandas nuo pranešimo gavimo.

2.6.3. Paslaugos teikėjas turi pranešti Perkančiajai organizacijai apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ir nuostolius sukeliančius veiksnius.

### 2.7. Paslaugos teikėjas ir Paslaugos teikėjo komanda

2.7.1. Paslaugos teikėjo komandą sudaro paslaugos teikėjo organizacijos darbuotojai, už kurių elgesį darbo metu Paslaugos teikėjas atsako visu paslaugos teikimo laikotarpiu.

2.7.2. Paslaugos teikėjas, jei būtina, laikinai keisdamas darbuotojus, turi užtikrinti, kad paslaugos kokybė nesikeistų dėl darbuotojų atostogų, ligų ar kitais atvejais.

2.7.3. Visus galinčius iškilti ginčus, susijusius su paslaugos teikimu, sprendžia šalys derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami įstatymo nustatyta tvarka.

2.7.4. Paslaugos teikėjas turi pasirūpinti, kad visai Paslaugos teikėjo komandai, o vėliau ir visiems naujiems darbuotojams iki darbų, susijusių su paslaugos teikimu, pradžios būtų suteiktos instrukcijos apie Paslaugos teikimo sąlygas t. y. darbų saugos taisyklės, taikomos darbui šioje srityje.

3. Kokybės planas

3.1 Paslaugos kokybės rodikliai ir atsakomybė už jų nesilaikymą

3.1.1. Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

- atliekų transportavimo ASK ir GAK tipo konteineriuose paslauga į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną per 48 valandas nuo pranešimo gavimo.

3.1.2. Už kiekvieną per 48 valandas į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, Perkančiosios organizacijos nurodymu, neišvežtą konteinerį, Paslaugos teikėjas privalo mokėti tokio dydžio baudas:

- už 7 m3 talpos ASK tipo konteinerio neišvežimą laiku – 60,00 Eur (šešiasdešimt Eurų 00 ct) be PVM už kiekvieną darbo dieną;

- už 10 m3 talpos ASK tipo konteinerio neišvežimą laiku – 90,00 Eur (devyniasdešimt Eurų 00 ct) be PVM už kiekvieną darbo dieną;

3.1.3. Paslaugos teikėjas privalo atlyginti visus bet kuriam asmeniui (Perkančiajai organizacijai, trečiajai šaliai), padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Paslaugos teikėjas, nesilaikydamas sutarties ar netinkamai ją vykdydamas.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2016 m. balandžio 11 d. 10.00 val. eksploatavimo inžinieriui Kazimierui Šinkūnui tel. 8 612 13 036, el. paštu kazimieras.sinkunas@pratc.lt; viešųjų pirkimų specialistei Astai Strelčiūnienei tel. 8 45 432 199, el. paštu asta.strelciuniene@pratc.lt.

_________________