AUTOMOBILIO VOLVO FM 460 TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Automobilio VOLVO FM 460 techninio aptarnavimo, plovimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių tiekimo paslaugų teikimas. Paslaugos reikalingos užtikrinti patikimą transporto priemonės eksploatavimą, savalaikį aptarnavimą ir priežiūrą.

Paslaugos teikėjas, naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ir medžiagas atlieka automobilio VOLVO FM 460 techninį aptarnavimą ir remontą.

Paslaugos aprašymas:

Automobilis VOLVO FM 460 su priekaba, pagaminimo metai - 2010 m. Rida - 570 000 km.

Į techninės priežiūros ir remonto apimtis įeina automobilio VOLVO FM 460 remontas/techninė priežiūra, defektų pašalinimas bei kiti reikalingi darbai.

Automobilio VOLVO FM 460 techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas sudaro:

- TECHNINIS APTARNAVIMAS

  - Metinis aptarnavimas

Metinio aptarnavimo metu turi būti atliekami tokie darbai:

    - Oro filtro keitimas;

    - Oro džiovintuvo elemeto keitimas;

    - Kuro filtro keitimas;

    - Krovimo reguliatoriaus keitimas;

    - Vandens separatoriaus keitimas;

    - Vandens separatoriaus filtro keitimas;

    - Variklio alyvos keitimas;

    - Variklio filtrų keitimas;

    - Salono filtro keitimas;

    - Vožtuvų ir kuro siurblio-purkštukų reguliavimas;

    - Kuro bako ventiliavimo filtro keitimas (keičiamas kas 200 tūkst.km);

    - Dirželio keitimas (keičiamas kas 400 tūkst.km).

Preliminarus metinio aptarnavimo paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 3 vnt.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas.

  - Bazinis aptarnavimas

Bazinis aptarnavimas atliekamas kas 30 000 km. Paslaugos teikėjas privalo suteikti paslaugas per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

Bazinio aptarnavimo metu turi būti atliekami tokie darbai:

1.2.1.  Kuro filtro keitimas;

1.2.2.  Vandens separatoriaus keitimas;

    - Vandens separatoriaus filtro keitimas;

    - Variklio filtro keitimas;

    - Variklio alyvos keitimas.

    - Oro filtro keitimas;

    - Salono filtro keitimas;

Preliminarus bazinio aptarnavimo paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 9 vnt.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas.

II. AUTOMOBILIO VOLVO FM 460 REMONTO DARBAI

  - Kompiuterinė diagnostika

Paslaugos teikėjas, atlikęs transporto priemonės gedimo diagnostiką, informuoja Užsakovą apie numatomas remonto apimtis ir paslaugų teikimo laiką pagal sutartyje nurodytus įkainius.

  - Šaltkalvio darbai;

  - Skaitmeninio tachografo patikra (be baterijos, su greičio ribotuvu);

  - Autoelektriko darbai;

  - Automobilio plovimo paslaugos.

  - Kiti automobilio VOLVO FM 460  remonto darbai ir reikalingos atsarginės dalys:

    - Sankabos komplektas;

    - Sankabos komplekto keitimas;

    - Sankabos komplekto kalibravimas;

    - Posūkio šarnyrai (šerdesai) su guoliais;

    - Posūkio šarnyrų (šerdesų) su guoliais keitimas

    - Posūkio šarnyrų (šerdesų) su guoliais kalibravimas;

    - Priekinio tilto stupica;

    - Priekinio tilto stupicos keitimas;

    - Priekinio tilto guoliai;

    - Priekinio tilto guolių keitimas

    - Priekiniai stabdžių diskai;

    - Priekinių stabdžių diskų keitimas;

    - Priekinių stabdžių diskų kalibravimas;

    - Priekinių stabdžių kaladėlės;

    - Priekinių stabdžių kaladėlių keitimas;

    - Priekinių stabdžių kaladėlių kalibravimas;

    - Varomojo tilto stupica;

    - Varomojo tilto stupicos keitimas;

    - Varomojo tilto guoliai;

    - Varomojo tilto guolių keitimas

    - Varomojo tilto stabdžių diskas;

    - Varomojo tilto stabdžių diskų keitimas;

    - Varomojo tilto stabdžių diskų kalibravimas;

    - Varomojo tilto stabdžių kaladėlės;

    - Varomojo tilto stabdžių kaladėlių keitimas;

    - Varomojo tilto stabdžių kaladėlių kalibravimas;

    - Pakeliamojo tilto stupica;

    - Paleliamojo tilto stupicos keitimas;

    - Pakeliamojo tilto guoliai ;

    - Pakeliamojo tilto guolių keitimas;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių diskas;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių diskų keitimas;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių diskų kalibravimas;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių kaladėlė;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių kaladėlių keitimas;

    - Pakeliamojo tilto stabdžių kaladėlių kalibravimas;

    - Kardaninio veleno kryžmė;

    - Kardaninio veleno kryžmių keitimas;

    - Oro komprėsoriaus;

    - Oro komprėsoriaus keitimas

    - Turbo kompresorius;

    - Turbo kompresoriaus keitimas;

    - Vairo išilginė traukė;

    - Vairo išilginės traukės keitimas;

    - Vairo skersinė traukė;

    - Vairo skersinės traukės keitimas;

    - Vairo skersinės traukės suvedimas;

    - Reduktoriaus flanšo guolis;

    - Reduktoriaus flanšo guolio ketimas;

    - Reduktoriaus riebokšlis;

    - Reduktoriaus riebokšlio keitimas;

    - Reduktoriaus alyva;

    - Reduktoriaus alyvos keitimas;

    - Varomojo tilto oro pagalvės;

    - Varomojo tilto oro pagalvių keitimas;

    - ELC blokas;

    - ELC bloko (6 vnt.) keitimas;

    - Dirželio įtempėjas;

    - Dirželio įtempėjo keitimas;

    - Generatorius;

    - Generatoriaus keitimas;

    - Starteris;

    - Starterio keitimas;

    - Starterio relė;

    - Starterio relės keitimas.

  - Kiti automobilio VOLVO FM 460  PRIEKABOS remonto darbai ir reikalingos atsarginės dalys:

    - Stabdžių kaladėlė (būgninė kaladėlė) ašiai;

    - Stabdžių kaladėlių keitimas ašiai (būgninės kaladėlės);

    - Stabdžių velenėlis;

    - Stabdžių velenėlių keitimas;

    - Stabdžių velenėlis RMK ašiai;

    - Stabdžių velenėlio RMK ašiai keitimas ;

    - Stebulės guolis RMK;

    - Stebulės guolio RMK keitimas;

    - Dišliaus įvorė;

    - Dišliaus įvorės keitimas;

    - Oro pagalvė;

    - Oro pagalvių keitimas ašiai;

    - Stabdžių pagrindinis kranas;

    - Stabdžių pagrindinio krano keitimas;

    - Automatinė stabdžių terkšlė;

    - Automatinių stabdžių terkšlių keitimas ašiai;

    - Stabdžių kamera (energoakumuliatorius);

    - Stabdžių kameros (energoakumuliatoriaus) keitimas.

Remonto darbus atliekantis tiekėjas transporto priemonės remonto darbus atlieka iš anksto su Užsakovu suderinus remonto apimtis, išlaidas ir atlikimo laiką. Pasiūlyme nenurodytos prekės perkamos tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus remonto darbų kiekio – remonto darbų apimtys ir kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu bus tikslinami atsižvelgiant į tokių darbų poreikius. Remonto darbų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti ± 40 (keturiasdešimt) proc.

Remonto paslaugų teikėjas atliktiems remonto darbams suteikia 6 mėn. garantiją, atsarginėms detalėms garantija suteikiama pagal gamintojo nustatytą terminą.

Preliminarūs paslaugų kiekiai per vienerius metus:

- Baziniai techniniai aptarnavimai – 3 vnt.

- Metinis techninis aptarnavimas – 1 vnt.

- Kompiuterinė diagnostika – 10 val.

- Šaltkalvio darbai – 56 val.

- Skaitmeninio tachografo patikra – 1 vnt. (atliekama kas 2 metus)

- Autoelektriko darbai – 17 val.

- Automobilio plovimo paslaugos – 5 vnt.

- Kitos automobilio VOLVO FM 460  remonto paslaugos.

Papildomų paslaugų ir atsarginių detalių įsigijimas

Užsakovas turi teisę įsigyti kitų paslaugų ar atsarginių detalių, kurių vertė negali viršyti 40 proc. bendros sutarties vertės. Jos perkamos iš tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Paslaugos tiekėjas turi turėti mechanines dirbtuves ar servisą, pritaikytą krovininių automobilių remontui, įsikūrusį Panevėžio mieste arba ne toliau nei 100 km nuo Perkančiosios organizacijos ir užtikrinti, kad esant poreikiui Užsakovas reikalingas atsargines detales galėtų įsigyti Panevėžio mieste. Nesant tokios galimybės reikalingas atsargines detales pristatyti perkančiosios organizacijos nurodytu adresu.

Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį 2 kartus iki 12 mėnesių laikotarpiui.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos galima teikti iki 2016 m. vasario 15 d. 14.00 val. mechanikui Vigidijui Garbuzui tel. 8 612 10 582, el. paštu vigidijus.garbuzas@pratc.lt; telefonu ar faksu (8 45) 432 199.

__________