Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno Dvarininkų k., Panevėžio r. ir

uždaryto Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartyno Ruzgų k., Rokiškio r.

požeminio vandens monitoringo programų vykdymo techninės specifikacijos projektas

2016-03-14

Panevėžys

Pirkimo objektas – Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno Dvarininkų k., Panevėžio r. ir uždaryto Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartyno Ruzgų k., Rokiškio r. požeminio vandens monitoringo programų vykdymo paslaugos.

Pirkimo objektas suskirstytas į dvi dalis:

1. Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, esančio Dvarininkų k., Panevėžio r. požeminio vandens monitoringo programos 2016 – 2018 metais vykdymo pagal paruoštą programą paslaugos;

2. uždaryto Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartyno, esančio Ruzgų k., Rokiškio r. požeminio vandens monitoringo programos 2016 – 2018 metais vykdymo pagal paruoštą programą paslaugos.

Paslaugų teikimo sutarties terminas – 36 mėnesiai.

- Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dvarininkų k., Panevėžio r.

Vietovės charakteristika.

Sąvartyno sklypas yra kelio Panevėžys – Miežiškiai kairėje pusėje (1,3 km atstumu), 8 km į pietryčius nuo Panevėžio miesto centro ir 3,8 km į šiaurės vakarus nuo Miežiškių miestelio centro. Nuo Panevėžio miesto vandenvietės sąvartynas nutolęs per 3,5 km. Sąvartynas įrengtas Pakalnių miško pietvakarinio pakraščio laukymėje buvusioje žemės ūkio paskirties žemėje, vėliau, plečiant sąvartyną, iškirtus ir dalį miško. Sąvartyno apylinkės apaugusios mišku, kuris užima visą sąvartyno sanitarinės apsaugos zoną, nėra gausiai apgyvendintos, pavienės sodybos ir kaimai išsidėstę pietiniame sąvartyno pakraštyje. Mažiausias atstumas iki gyvenamųjų pastatų – 600 m. Atstumas iki Liūdynės kaimo 1700 m. Teritorijos sąlyginio centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje: Y-530 675; X-6 174 231. Artimiausias paviršinio vandens telkinys – šalia sąvartyno šiaurės vakarų kryptimi pratekantis Aulamo upelis. Atstumas iki pietinėje sąvartyno pusėje tekančios Nevėžio upės 1500 m. Gruntiniai vandenys sąvartyno apylinkėse – 0,9 – 1,0 m gylyje. Vyraujanti gruntinio vandens srauto kryptis – iš pietryčių į šiaurės vakarus. Atstumas nuo sąvartyno iki artimiausios saugomos gamtinės teritorijos (įskaitant NATURA 2000 vietoves) – Juostos hidrografinio draustinio, esančio į rytus nuo sąvartyno, yra apie 5,2 km. Svarbių rekreacinių (poilsio) vietų, kultūrinio paveldo objektų, archeologinių ir istorinių paminklų arti sąvartyno nėra. Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, kurio bendras sklypo plotas 52,5297 ha,  yra Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., greta uždaryto buvusio Panevėžio miesto buitinių atliekų sąvartyno. Uždarytas Panevėžio miesto buitinių atliekų sąvartynas, kurio atliekų kaupo plotas apie 8,40 ha, buvo įrengtas 1975 m. ir jame yra deponuota apie 1,5 mln. m3 atliekų.

Vykdoma veikla.

Naujasis sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2009 m. liepos 16 d. Pirmame etape įrengtos 2 atliekų kaupo sekcijos, kurių kiekvienos plotas sudaro 30000 m². Pagal techninį projektą numatytos dar 4 analogiškos sekcijos, kurios bus įrengiamos pagal poreikį. Visų (esamų ir perspektyvinių) kaupo sekcijų plotas sudaro 180000,0 m2 . Projektinis sekcijos kaupo aukštis yra 27,0 m, (abs. atlitudė 86,71m). Panevėžio regioninio sąvartyno projektinis pajėgumas pagal techninį projektą – 2159795 m³ nepavojingų atliekų per 20  metų. Per 2015 m. sąvartyne buvo pašalinta 83643 t komunalinių ir kitų atliekų. Per 2009-2015 m. viso pašalinta 510800 t. Kiekvieną dieną atliekos tvarkomos tuo metu veikiančioje sekcijoje ir kaupiamos tik tos sekcijos tam tikro dydžio dienos iškrovimo zonoje. Ši zona yra riboto ploto neuždengta teritorija. Tai užtikrina, kad nuo atliekų užterštas vanduo ir filtratas surenkamas atskirai nuo neužteršto vandens, mažina kvapų, dulkių ir šiukšlių išnešiojimą nuo vėjo. Atliekos sąvartyne kraunamos dienos iškrovimo zonoje, perstumiamos buldozeriu ir tankinamos kompaktoriumi.

Susidaręs naujojo regioninio  ir senojo uždaryto sąvartynų filtratas yra surenkamas drenažo vamzdžiais ir perpumpuojamas į Panevėžio miesto valymo įrenginius. Per 2015 m. susidarė ir buvo perduota tvarkytojui 41500 m³ filtrato nuotekų. Sąvartyno teritorijoje yra biologiškai skaidžių (žaliųjų)  atliekų kompostavimo aikštelė, kurios plotas 1,7 ha, o našumas 9628 t/m.

Paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų kelių ir aikštelių išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir išleidžiamos į aplinką.

2015 m. lapkričio mėnesį Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje pradėjo veikti mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. MBA įrenginio mechaninės dalies pajėgumas 86.470 t komunalinių atliekų per metus, o bioskaidžių atliekų priėmimo - sumaišymo pastate bus priimama ir apdorojama apie 22.000 t biologiškai skaidžių atliekų per metus.

Požeminio vandens monitoringas

Požeminio vandens monitoringo programą 2016-2020m. paruošė ir suderino UAB „GEOTECH Baltic“, 2013-2015 m. monitoringą vykdė UAB „GEOTECH Baltic“.

Monitoringo tikslas – pastoviai sekti Panevėžio regioninio sąvartyno įtaką aplinkos būklei, kad būtų galima laiku imtis prevencinių priemonių galimam teršimui sustabdyti. Monitoringo sistemą sudaro 8 monitoringo gręžiniai, kurie išdėstyti taip, kad iš jų gaunami duomenys leistų spręsti apie taršos sklaidą pagrindinėmis požeminio vandens horizontų srautų tėkmių kryptimis nuo taršos židinio bei suteiktų galimybę kontroliuoti visų trijų arčiausiai Žemės paviršiaus aptinkamų vandeningų horizontų hidrodinaminę bei fizikinę-cheminę būklę. Sąvartyno teritorijos šiaurės vakariniame pakraštyje, greta įvažiavimo į sąvartyną vartų 1997 m. įrengti trys monitoringo gręžiniai (I krūmas):

- gręžinys Nr.29339 (X-6 174 253, Y-530 260) - į gruntinio vandens horizontą (fIIIbl);

- gręžinys Nr.29341 (X-6 174253, Y-530 252) - į pirmąjį nuo žemės tarpsluoksninį Baltijos spūdinį vandeningą horizontą (agIIIbl);

- gręžinys Nr.29343 (X-6 174 254, Y-530 268) - į viršutinio devono Suosos-Kupiškio vandeningąjį horizontą (D3s-kp).

Uždaryto Panevėžio m. sąvartyno atliekų kaupo šiaurinės pašlaitės centrinėje dalyje 2001m. įrengti trys monitoringo gręžiniai (II krūmas):

- gręžinys Nr.29770 (X-6 174 192, Y-530 696) - į gruntinio vandens horizontą (gIIIbl);

- gręžinys Nr.29769 (X-6 174 191,Y-530 689) - į pirmąjį nuo žemės tarpsluoksninį Baltijos spūdinį vandeningą horizontą (agIIIbl);

- gręžinys Nr.29768 (X-6174191, Y-530681) - į viršutinio devono Suosos-Kupiškio vandeningąjį horizontą (D3s-kp).

Naujojo Panevėžio regioninio sąvartyno statybos metu, I sekcijos teritorijoje, 2009m. įrengta požeminio vandens monitoringo sistema, sudaryta iš 2 stebimųjų gręžinių:

- gręžinys Nr.46471 (X-6 174 315, Y-630 562)

- gręžinys Nr.46472 (X-6 174 572, Y-530 577),

kuri yra skirta gruntinio vandeningo horizonto hidrodinaminio režimo bei šio horizonto vandens taršos pokyčių tyrimui ir stebėjimui. Monitoringo gręžiniai įrengti į gruntinį vandeningą horizontą, besitalpinantį technogeniniame grunte (tIV) bei fliuvioglacialinėse (tIV ir fIIIbl) nuogulose ties potencialiu taršos židiniu. Vienas žemiau pagal gruntinio vandens srautą nuo potencialaus taršos židinio (Nr.46471) ištekančio nuo sąvartyno I sekcijos gruntinio vandens būklei stebėti, o antras aukščiau pagal gruntinio vandens srautą nuo potencialaus taršos židinio - atitekančio vandens srauto stebėsenai.

Numatomas požeminio vandens monitoringo procedūrų turinys:

- hidrodinaminiai tyrimai: vandens lygio matavimas monitoringo gręžiniuose;

- vandens išpumpavimas iš gręžinių prieš vandens bandinių pasėmimą;

- fizikinių – cheminių vandens rodiklių reikšmių matavimas tiesiogiai prie gręžinio;

- mėginių ėmimas iš gręžinių laboratoriniams hidrocheminiams tyrimams;

- vandens bandinių laboratorinė hidrocheminė analizė;

- monitoringo metinių duomenų apdorojimas, analizė, pateikimas užsakovui,  Aplinkos apsaugos agentūrai bei Lietuvos geologijos tarnybai;

Monitoringo 2016-2020 m. plano suvestinė

| Stebimojo gręžinio Nr. | Tiriami rodikliai | Tyrimų grafikas kiekviename iš gręžinių, kartais per metus | Viso tyrimų |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 29339 29341 29343 29768 29769 29770 46471 46472 | Bendroji cheminė sudėtis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
|  | Biogeniniai elementai: Nb , Pb, PO₄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | ChDS Cr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
|  | Sunkieji metalai: Pb, Ni, Cr, Cd, Cu, Mn, Zn, Co, Hg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Naftos produktų indeksas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Halogeninti angliavandeniliai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | SPAM koncentracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Fenolių koncentracija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
|  | Lauko tyrimai: gręžinio vandens lygis, pH, Eh, SEL,T° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |

- Uždarytas Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartynas Ruzgų k., Rokiškio r.

Vietovės charakteristika.

Uždarytas Rokiškio m. buitinių atliekų sąvartynas yra Ruzgų k., Rokiškio r., už 11,5 km į šiaurės rytus nuo rajono centro, dešinėje kelio Rokiškis – Lukštai pusėje, Sniegių miško šiauriniame pakraštyje. Sąvartyno sąlyginio centro koordinatės LKS-94 sistemoje yra: X- 6 210 798, Y- 606 048, užimamas plotas apie 2,7 ha. Sąvartyno apylinkės nėra tankiai gyvenamos, artimiausia sodyba yra už 300 m į šiaurės rytus. Iki artimiausio stambesnio Vyžuonos upelio nuo sąvartyno yra maždaug 2,3 km. Už 600 m šiauriau sąvartyno prateka bevardis upelis, įtekantis į Ignotiškio ežerą, plytintį už1,7 km į vakarus. Sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 1987 iki 2009 m, jame sukaupta apie 280 t. m³ buitinių atliekų.

Požeminio vandens monitoringas.

Požeminio vandens monitoringo programą 2016-2020 m. paruošė ir suderino UAB „DGE Baltic“.  2013-2015 m. monitoringą vykdė UAB „DGE Baltic“.

Sąvartyno monitoringo tinklą sudaro 3 gręžiniai, skirti gruntinio vandens hidrocheminės būklės stebėjimui:

- gręžinys Nr.31810 (X- 6210907, Y- 606066);

- gręžinys Nr.31811 (X- 6211007, Y- 606102);

- gręžinys Nr.46995 (X- 6210932, Y- 605843);.

Pagrindiniai požeminio vandens monitoringo tikslai:

- gruntinio vandens hidrocheminės būklės stebėjimas;

- poveikio aplinkos komponentams (vandens ištekliams, ekosistemoms) stebėjimas;

- poveikio aplinkai vertinimas, naudojant gaunamus duomenis;

- esant reikalui, sąvartyno sukeliamo poveikio aplinkai mažinimo užtikrinimas;

- gautų rezultatų apibendrinimas ir pateikimas nustatytoms institucijoms.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo planas

| Gręžinio Nr. | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas/ periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 31810, 31811, 46995 | Lauko duomenys | Vandens lygis, m abs.a. | Gręžiniuose Nr. 31810 ir 46995 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Gręžinyje Nr. 31811 1 kartą per metus – rudenį. |
|  |  | Temperatūra, oC |  |
|  |  | Ištirpęs deguonis, mgO2/l |  |
|  |  | Oksidacinis – redukcinis potencialas Eh, mV |  |
|  |  | Vandenilio potencialas pH, vnt. |  |
|  |  | Santykinis elektros laidumas, μS/cm |  |
|  | Permanganato indeksas, mg O2/l |  |
|  | ChDS pagal Cr (K2Cr2O7), mg O2/l |  |
|  | pH, vnt. |  |
|  | Santykinis elektros laidumas, μS/cm |  |
|  | Bendras vandens kietumas, mg-ekv/l |  |
|  | Bendra mineralizacija, mg/l |  |
|  | Cl, mg/l |  |
|  | SO4, mg/l |  |
|  | HCO3, mg/l |  |
|  | CO3, mg/l |  |
|  | NO2, mg/l |  |
|  | NO3, mg/l |  |
|  | Na, mg/l |  |
|  | K, mg/l |  |
|  | Ca, mg/l |  |
|  | Mg, mg/l |  |
|  | NH4, mg/l |  |
|  | Kadmis (Cd), μg/l | Visuose gręžiniuose 1 kartą per metus – rudenį. |
|  | Chromas (Cr), μg/l |  |
|  | Varis (Cu), μg/l |  |
|  | Manganas (Mn), μg/l |  |
|  | Nikelis (Ni), μg/l |  |
|  | Švinas (Pb), μg/l |  |
|  | Cinkas (Zn), μg/l |  |

- Monitoringo duomenų analizė, vertinimas ir teikimas

Vandens mėginių hidrocheminiai tyrimai atliekami laboratorijose, turinčiose LR AM Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą tokios rūšies darbų vykdymui. Analizės metodika turi atitikti galiojantiems šiuos darbus reglamentuojantiems standartams.

Monitoringo duomenų metinė ataskaita pateikiama užsakovui, Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos geologijos tarnybai vadovaujantis LR AM 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtinta „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai“ tvarka ir terminais.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2016 m. kovo 25 d. 9.00 val. ekologui Alvydui Stravinskui el. paštu alvydas.stravinskas@pratc.lt, telefonu 8-610 23 775.

_____________