PAKELIAMŲ AUTOMATINIŲ,  ĮVAŽIAVIMO VARTŲ IR PAKELIAMO UŽTVARO TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO  PASLAUGŲ IR ATSARGINIŲ DETALIŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2016-05-31

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) planuoja įsigyti regioninio sąvartyno ir Biržų bei Rokiškio perkrovimo stočių pakeliamų automatinių vartų, regioninio sąvartyno įvažiavimo vartų ir pakeliamo užtvaro techninio aptarnavimo, remonto paslaugos bei remontui reikalingas atsargines dalis.

Detalus paslaugos aprašymas:

Regioninio sąvartyno ir Biržų bei Rokiškio perkrovimo stočių patalpose yra 11 (vienuolika) pakeliamų sekcijinių automatinių vartų (gamintojas – Hormann, Vokietija):

- Regioninio sąvartyno garaže esančiuose Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj. – 5 vnt.,

- Biržų perkrovimo stotyje, esančioje Biržų k., Biržų raj. – 3 vnt.,

- Rokiškio perkrovimo stotyje, esančioje K. Donelaičio g. 16, Rokiškyje – 3 vnt.

Perkančioji organizacija regioniniame sąvartyne, esančiame Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio raj. eksploatuoja įvažiavimo vartus – 1 vnt. (gamintojas – Wiśniowski, Lenkija) ir pakeliamą kelio užtvarą – 1 vnt. (gamintojas – NICE Signa, Italija).

Pakeliamų sekcijinių automatinių vartų techninio aptarnavimo metu tiekėjas turi atlikti:

- sutepti ir sureguliuoti visas slankiojančias detales,

- suvaržyti vartų konstrukcijas,

- sureguliuoti pakėlimo nuleidimo sensorių,

- išvalyti ir sutepti vartų kreipiančiąsias,

- sutepti pakėlimo trosus,

- apžiūrėti automatinius valdymo daviklius,

- sutepti vartų važiuoklės ratukus.

Preliminarus aptarnavimo laikas – 50 val. (11 pakeliamų automatinių vartų).

Pakeliamų sekcijinių automatinių vartų (1 vnt.) techninį aptarnavimą tiekėjas įsipareigoja atlikti per 2 val.

Remonto paslaugų preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį įskaitant galimus pratęsimus:

- pakeliamiems automatiniams vartams – 15 val.

- sąvartyno įvažiavimo vartams – 15 val.

- sąvartyno pakeliamam kelio užtvarui – 15 val.

Paslaugų tiekėjas privalės atvykti į užsakovo nurodytą objektą per 36 val. nuo iškvietimo gavimo. Apie remonto paslaugų poreikį užsakovas praneša telefonu arba el. paštu. Remonto paslaugų teikimo metu paslaugos teikėjas turės atlikti (esant technologiniam būtinumui):

- valdymo blokų remontą, esant būtinumui jų pakeitimą (suremontavimą),

- valdymo pultelių remontą, perprogramavimą,

- maitinimo blokų remontą,

- ratukų techninės būklės įvertinimą ir sutepimą,

- spyruoklių ir jų antgalių patikrinimą, paveržimą,

- trosų įtempimo sureguliavimą, jų būklės patikrinimą,

- sandarinimo gumų patikrinimą,

- automatikos įrangos, bėgelių, amortizatorių techninės būklės patikrinimą ir derinimą,

- trosų įtempimo sureguliavimą bei jų būklės patikrinimą

Gedimų pašalinimo laikas – ne ilgesnis kaip 3 dienos nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

Tiekėjas turi teisę atvykti į perkančiosios organizacijos patalpas apžiūrėti objektą ir įvertinti tikslias paslaugų apimtis ir medžiagų kiekius.

Remonto paslaugų atlikimui reikalingos:

-    atsarginės dalys pakeliamų vartų remontui,

-    atsarginės dalys įvažiavimo vartų remontui,

-    atsarginės dalys kelio užtvaro remontui.

Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti iš paslaugos teikėjo papildomų nenumatytų prekių, kurių vertė būtų ne didesnė kaip 30 proc. nuo bendros paslaugų kainos.

Paslaugos kaina turi apimti visas su vartų remontu susijusias išlaidas – darbo užmokesčio, transportavimo ir mokesčius, kitų reikalingų priemonių eksploatavimo sąnaudas.

Pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas, vadovaujantis galiojančio Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, nustatyta tvarka.

Paslaugų vienetų kaina sutarties galiojimo metu dėl bendro kainų lygio kitimo, infliacijos, darbo jėgos, ar pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus, išskyrus atvejį dėl pasikeitusio Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio.

Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina bus perskaičiuojama per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo, kurio bus keičiamas mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre. Kaina bus keičiama  proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašomu susitarimu.

Apmokėjimas bus atliekamas už faktiškai suteiktas paslaugas per 30 kalendorinių dienų po paslaugų atlikimo ir PVM sąskaitos - faktūros gavimo.

Paslaugos teikėjui nesuteikus paslaugos per nustatytą terminą, užsakovas turi teisę pirkti paslaugas iš kitų tiekėjų, o patirtas išlaidas išieškoti iš paslaugos teikėjo.

Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutarties galiojimą du kartus iki 12 mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau nei bus pasiekta bendra sutarties suma.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2016 m. birželio 10 d. 12.00 val. mechanikui Vigidijui Garbuzui tel. 8 612 10 582, el. paštu vigidijus.garbuzas@pratc.lt ar faksu (8 45) 432 199.

_____________