ATLIEKŲ TANKINTUVO (KOMPAKTORIAUS) TANAGX320 TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2017-02-07

Panevėžys

Pirkimo objektas - Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 techninio aptarnavimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių tiekimo paslaugų pirkimas. Paslaugos reikalingos užtikrinti patikimą transporto priemonės eksploatavimą, savalaikį aptarnavimą ir priežiūrą.

Paslaugos teikėjas, naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ir medžiagas atlieka atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 techninį aptarnavimą ir remontą.

Paslaugos aprašymas:

Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 pagaminimo metai - 2009 m. Galia – 260 kW, 6 cilindrų, turbodyzelinis variklis su tiesioginiu kuro įpurškimu. Rida - 4550 mot/val.

Į techninės priežiūros ir remonto apimtis įeina tliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 remontas/techninė priežiūra, defektų pašalinimas bei kiti reikalingi darbai.

Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas sudaro:

- TECHNINIS APTARNAVIMAS

Atliekų tankintuvo (konpaktoriaus) TANA GX320 techninis aptarnavimas atliekamas atsižvelgiant į išdirbtų motovalandų kiekį:

- po 2750 motovalandų;

- po 3000 motovalandų;

- po 3250 motovalandų;

- po 3500 motovalandų;

- po 3750 motovalandų;

- po 4000 motovalandų;

- po 4250 motovalandų;

- po 4500 motovalandų.

  - Bendroji diagnostika kas 250 motovalandų:

Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:

    - Variklio tepalų keitimas;

    - Variklio filtro keitimas;

    - Kuro filtro keitimas;

    - Aušinimo skysčio filtro keitimas;

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 4 kartai.

  - Bendroji diagnostika kas 500 motovalandų:

Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:

    - Variklio filtro keitimas;

    - Kuro filtro keitimas;

    - Aušinimo skysčio filtro keitimas;

    - Priekinės, galinės pavaros alyvos keitimas;

    - Oro ir salono filtrų keitimas;

    - Hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtro keitimas.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 4 kartai.

  - Bendroji diagnostika kas 1500 motovalandų:

Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:

1.3.1.  Variklio tepalų keitimas;

    - Variklio filtro keitimas;

    - Kuro filtro keitimas;

    - Aušinimo skysčio filtro keitimas;

    - Priekinės, galinės pavaros alyvos keitimas;

    - Oro ir salono filtrų keitimas;

    - Hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtro keitimas;

    - Hidraulikos sistemos tepalų ir filtrų keitimas.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 1 kartas.

  - Bendroji diagnostika kas 3000 motovalandų:

Jos metu turi būti atliekami tokie darbai:

1.4.1.   Variklio tepalų keitimas;

1.4.2.   Variklio filtro keitimas;

    - Kuro filtro keitimas;

    - Aušinimo skysčio filtro keitimas;

    - Priekinės, galinės pavaros alyvos keitimas;

    - Oro ir salono filtrų keitimas;

    - Hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtro keitimas;

    - Hidraulikos sistemos tepalų ir filtrų keitimas;

    - Hidraulinės alyvos bako užpildymo  filtro keitimas.

Preliminarus paslaugų kiekis sutarties laikotarpiu – 1 kartas.

Bendras paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 10 kartų.

Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaičiuoti visas su paslaugų atlikimu susijusias išlaidas įskaitant ir atvykimą į Panevėžio regioninį sąvartyną, esantį Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Paslaugos teikėjas privalo suteikti paslaugas per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

1.5. Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 gedimo diagnostika:

Paslaugos tiekėjas nustatyti Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 gedimo atvyksta į Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Gedimo diagnostika turi būti atlikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą.

Paslaugos teikėjas, atlikęs technikos gedimo diagnostiką, informuoja Užsakovą apie numatomas remonto apimtis ir paslaugų teikimo laiką pagal sutartyje nurodytus įkainius.

1.6. Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 remonto paslaugos:

1.6.1. Kompiuterinė diagnostika – 20 valandų;

1.6.2. Šaltkalvio darbai – 80 valandų;

    - Autoelektriko darbai – 20 valandų;

    - Kiti atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320  remonto darbai:

1.6.4.1. Sankabos komplekto kalibravimas;

1.6.4.2. Sankabos kompkeltas – 1 vnt.;

1.6.4.3. Skydo cilindrų remontas;

1.6.4.4. Skydo cilindras – 1 vnt.;

1.6.4.5. Generatoriaus remontas;

1.6.4.6. Generatorius – 1 vnt.

1.6.4.7. Starterio remontas;

1.6.4.8. Starteris – 1 vnt.

1.6.4.9. Hidraulinio siurblio remontas;

1.6.4.10. Hidraulinis siurblys – 1 vnt.

1.6.4.11. Ašinių stūmoklių siurblių remontas;

1.6.4.12. Ašinių stūmoklių siurblys – 1 vnt.

1.6.4.13. Posūkių cilindrų įvorių remontas;

1.6.4.14. Posūkių cilindrų įvorė – 1 vnt.

1.6.4.15. Būgno peilių ribotuvų remontas (reguliavimas);

1.6.4.16. Būgno peiliai  – 1 komplektas.

Paslaugos tiekėjas Atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) TANA GX320 remonto darbus atlieka iš anskto su Užsakovu suderinus remonto apimtis, išlaidas ir atlikimo laiką. Planuojamas preliminarus bendras remonto valandų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu - 120 val.

Smulkus remontas atliekamas ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas. Jei detalių paieškai ir gavimui reikia daugiau laiko, privaloma pranešti perkančiajai organizacijai, nurodyti, galimo vėlavimo priežastis ir susitarti dėl paslaugų suteikimo terminų.

Didelių apimčių remontas atliekamas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo užsakymo dienos. Jei detalių paieškai ir gavimui reikia daugiau laiko, privaloma pranešti perkančiajai organizacijai ir nurodyti galimo vėlavimo priežastis bei susitarti dėl pasalugų suteikimo terminų.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, kad priklausomai nuo technikos gedimo gali būti reikalingos elektriko, šaltkalvio, mechaniko paslaugos.

Remonto metu Paslaugos teikėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus remonto darbų kiekio – remonto darbų apimtys ir kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu bus tikslinami atsižvelgiant į tokių darbų poreikius. Remonto darbų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu gali kisti ± 40 (keturiasdešimt) proc.

Remonto paslaugų teikėjas atliktiems remonto darbams suteikia 6 mėn. garantiją, atsarginėms detalėms garantija suteikiama pagal gamintojo nustatytą terminą. Panaudotus tepalus, tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas.

Papildomų paslaugų ir atsarginių detalių įsigijimas

Užsakovas turi teisę įsigyti kitų paslaugų ar atsarginių detalių, kurių vertė negali viršyti 40 proc. bendros sutarties vertės. Jos perkamos iš tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Visos remontui reikalingos atsarginės detalės privalo būti naujos, nenaudotos, neeksploatuotos, atitinkančios kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas turi garantuoti remontui panaudotų detalių bei medžiagų kokybę.

Paslaugos tiekėjas turi atvykti Perkančiosios organizacijos ir užtikrinti, kad Užsakovas reikalingas atsargines detales galėtų įsigyti Panevėžio mieste. Nesant tokios galimybės reikalingas atsargines detales pristatyti perkančiosios organizacijos nurodytu adresu.

Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį 2 kartus 12 mėnesių laikotarpiui.

_____________