UŽDARYTO BIRŽŲ M. BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO OŽKINIŠKIO K., BIRŽŲ R. IR UŽDARYTO VABALŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO VABALŲ K.,

PANEVĖŽIO R. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS VYKDYMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2017-02-23

panevėžys

Pirkimo objektas - uždaryto Biržų m. buitinių atliekų sąvartyno Ožkiniškio  k., Biržų r. ir uždaryto Vabalų buitinių atliekų sąvartyno Vabalų  k., Panevėžio r. požeminio vandens monitoringo programų vykdymo paslaugos.

Pirkimo objektas suskirstytas į dvi dalis:

1. Uždaryto Biržų m. buitinių atliekų sąvartyno, esančio Ožkiniškio  k., Biržų r. požeminio vandens monitoringo programos 2017-2019 metais vykdymo pagal paruoštą programą paslaugos. Apibendrinančios monitoringo ataskaitos pateikimas ir naujos monitoringo programos paruošimas bei suderinimas 2018 m.

2. Uždaryto Vabalų buitinių atliekų sąvartyno, esančio Vabalų  k., Panevėžio r. požeminio vandens monitoringo programos 2017-2019 metais vykdymo pagal paruoštą programą paslaugos. Apibendrinančios monitoringo ataskaitos pateikimas ir naujos monitoringo programos paruošimas bei suderinimas 2018 m.

Paslaugų teikimo sutarties terminas – 36 mėnesiai.

1. Uždarytas Biržų m. buitinių atliekų sąvartynas Ožkiniškio k., Biržų r.

Uždarytas Biržų m. buitinių atliekų sąvartynas yra Dirvonakių kaimo apylinkėse, apie 4 km piečiau Biržų miesto. Sąvartyno sąlyginio centro plokštuminės koordinatės LKS-94 sistemoje yra: šiaurė - 6 224 320, rytai - 546 898. Sąvartyno plotas yra apie 2,2 ha. Maždaug už 1,5 km į rytus nuo sąvartyno yra Dirvonakių kaimas, o už 0,7 km šiauriau - Ožkiniškio kaimas. Sąvartyno apylinkių gyventojai naudoja šachtinių šulinių vandenį iš gruntinio vandeningojo horizonto.

Sąvartynas buvo eksploatuojamas nuo 1984 iki 2009 m, per mėnesį buvo šalinama iki 3000 m³ buitinių atliekų. Įvertintas sąvartyno atliekų kiekis yra 580-600 tūkst. m³.

Arčiausiai sąvartyno esantis vandens telkinys – vakarų pusėje maždaug 0,4 km atstumu pratekantis Barono upelis. Artimiausios eksploatuojamos vandenvietės - maždaug už 4 km esančios Agluonos ir Kilučių gyvenviečių vandenvietės, bei maždaug už 6 km esanti Biržų miesto vandenvietė. Sąvartynas į vandenviečių apsaugines zonas nepatenka.

Pagal veiklos pobūdį sąvartynas priskirtinas prie taršai mažai jautrių IV kategorijos teritorijų.

Aplinkosauginiu požiūriu svarbiausias šio regiono geologinės sąrangos ypatumas – nedidelis kvartero darinių storis ir pagrindinių priekvartero karbonatinių uolienų artumas žemės paviršiui. Kvartero darinių – dažniausiai moreninio priemolio ir priesmėlio storis sąvartyno teritorijos ribose siekia 11 m, o jo apylinkėse apie 20 m.

Gruntinio vandens lygis sąvartyno teritorijoje susiformavęs 57 – 58 m abs. altitudės aukštyje. Gruntinio vandens tėkmės kryptis – į vakarus ir rytus, kur jis išsikrauna į Barono ir bevardį upelį. Po gruntiniu vandeniu, maždaug 11 -20 m gylyje, slūgso viršutinio Devono Įstros – Tatulos vandeningas horizontas (D3įs-t), kurio storis siekia 6 – 14 m. Šis vandeningas horizontas yra mergelio, dolomito ir gipso dariniuose, todėl vandens kokybė yra prasta.

Požeminio vandens monitoringo programa 2014-2018 m. paruošta UAB „GEOTECH Baltic“.

- Sąvartyno monitoringo tinklą sudaro 3 stebėjimo gręžiniai:

Nr.31200 (šiaurė - 6 224 373, rytai -546 996) - įrengtas į viršutinio devono Įstro - Tatulos vandeninguosius horizontus D3 įs-t,

- Nr.31251 ( šiaurė - 6 224 367, rytai -546 993) įrengtas į gruntinį vandeningą horizontą gIIIbl,

- Nr.58003 ( šiaurė - 6 224 330, rytai -546 791) įrengtas į gruntinį vandeningą horizontą gIIIbl.

Stebėjimo gręžiniai Nr.31200 ir Nr.31251 įrengti rytinėje sąvartyno dalyje, trečiasis gręžinys Nr. 58003 įrengtas vakarinėje sąvartyno dalyje.

Pagrindiniai požeminio vandens monitoringo tikslai:

- gruntinio ir Istros – Tatulos horizontų vandens hidrocheminės būklės stebėjimas;

- gruntinio ir Istros – Tatulos horizontų vandens hidrocheminės būklės vertinimas pagal galiojančius norminius reikalavimus;

- galimų kokybės pokyčių prognozė;

- gautų rezultatų apibendrinimas ir pateikimas nustatytoms institucijoms.

Atsižvelgiant į ankstesnių monitoringų tyrimų rezultatus, sąvartyne bus vykdomas kontrolinis monitoringas. Monitoringo dažnumas – 1 kartą per metus, o toksiniams rodikliams 1 kartą per 2 metus.

Hidrodinaminių ir hidrocheminių tyrimų  apimtys

| Tyrimų/analizių rūšys | Kiekis metuose | Gręžinio Nr. |
| --- | --- | --- |
| Vandens lygis, pH, Eh, SEL, TºC | 1 | Nr.31200, 31251, 58003 |
| Bendroji cheminė sudėtis (BM, Ps, ChDS, BK, KK, HCOֿ3, SO²ֿ4, Clֿ, NOֿ3, NOֿ2, Ca 2+, Mg2+, Na2+, K+, NH4+ CO²3, SL, CO² | 1 | Nr.31200, 31251, 58003 |
| Benzenas, toluenas, etil-benzenas, ksilenas, p- ir m- Ksilenai, TMB suma, arom. angliavandenilių suma, C6-C10, C10-C28, sunkieji metalai Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Hg. | 1 kartą per du metus (2014, 2016, 2018m) | Nr.31200, 31251, 58003 |

BM - bendroji mineralizacija mg/l, Ps - permanganato indeksas mgO/l,ChDS –cheminis deguonies suvartojimas mg/l O2, BK – bendrasis kietumas mg-ekv/l, KK – karbonatinis kietumas mg-ekv/l.

2. Uždarytas buitinių atliekų sąvartynas Vabalų k., Panevėžio r.

Vabuolų sąvartynas yra Panevėžio rajono savivaldybėje, Panevėžio seniūnijoje. Didesnė sąvartyno dalis yra Vaivadų kaime. Šiaurinis sąvartyno pakraštys patenka į Vabalų kaimo teritoriją. Sąvartynas nutolęs apie 5 km į šiaurę-šiaurės rytus nuo Panevėžio miesto centro. Sąvartyno sąlyginio centro koordinatės LKS–94 koordinačių sistemoje yra: rytai - 524 390; šiaurė - 6 182 170. Vabalų sąvartynas veikė nuo 1980 m. Atliekoms kaupti skirtas plotas prieš sąvartyno uždarymą užėmė apie 1,0 ha. Sukauptų atliekų kiekis apytiksliai siekė apie 35 tūkst. m³. Iš šiaurės ir rytų pusių sąvartyną supa žemės ūkio paskirties žemė –  dirbami laukai. Iš pietų ir vakarų pusės yra miškas. Artimiausios gyvenamos sodybos nuo sąvartyno nutolę 0,7-0,9 km atstumu į šiaurės rytus, pietryčius ir pietvakarius. Maždaug už 0,2 km nuo sąvartyno šiaurės rytų kryptimi ir 0,6 km atstumu šiaurės kryptimi nuo sąvartyno yra kolektyvinių sodų masyvai. Šiose teritorijose yra gyvenama, jose gėrimo ir buities reikmėms naudojamas gruntinis vanduo. Gruntinis vanduo nuo sąvartyno teritorijos išsikrauna į šalimais esantį kanalą, tad minėtų gruntinio vandens vartotojų tarša iš jo pasiekti negali ir gruntinio vandens vartotojams sąvartynas pavojaus nekelia. Iki artimiausios Maksvytiškių kaime esančios vandenvietės šiaurės-šiaurės vakarų kryptimi yra apie 2 km atstumas. Sąvartynas į vandenviečių SAZ nepatenka ir vandenviečių ištekliams pavojaus nekelia. Artimiausias sąvartynui paviršinio vandens telkinys yra sąvartyno vakariniu pakraščiu pratekantis melioracijos kanalas. Jo vanduo kitų kanalų sistema patenka į Lėvens upę. Lėvens upė prateka maždaug už 0,55 km į šiaurę nuo sąvartyno. Sąvartyno teritorija į paviršinio vandens apsaugos juostas nepatenka.

Monitoringo tinklas sąvartyne sudarytas iš trijų naujų monitoringo gręžinių Nr. 57352, 57353 ir 57354, įrengtų į gruntinį vandeningąjį sluoksnį.

| Valstybinio registro numeris | Pirminis numeris | Įrengimo data | Gręžinio gylis, m | LKS-94 koordinatės* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y |
| 57352 | Va-3 | 2013-12-02 | 6,0 | 6 182 156 | 524 335 |
| 57353 | Va-4 | 2013-12-02 | 5,0 | 6 182 116 | 524 396 |
| 57354 | Va-5 | 2013-12-02 | 5,0 | 6 182 166 | 524 457 |

Gręžinys Nr. 57354 skirtas atitekančio į sąvartyną gruntinio vandens būklei stebėti, kiti reprezentuoja gruntinį vandenį žemiau sąvartyno.

Hidrodinaminių ir hidrocheminių tyrimų  apimtys

| Darbai | Tyrimo laikas, apimtys | Tyrimų skaičius per metus |
| --- | --- | --- |
|  | Pavasaris (kovas-gegužė) | Ruduo (rugsėjis-lapkritis) |  |
| 2014 m. |
| Vandens lygio matavimas | 3 | 3 | 6 |
| Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas | 3 | 3 | 6 |
| ChDS tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Sunkiųjų ir kt. metalų (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) tyrimas | — | 3 | 3 |
| SPAM | — | 3 | 3 |
| 2015 m. |
| Vandens lygio matavimas | 3 | 3 | 6 |
| Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas | 3 | 3 | 6 |
| ChDS tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Sunkiųjų ir kt. metalų (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) tyrimas | 3 | — | 3 |
| Fenolio tyrimas | 3 | — | 3 |
| 2016 m. |
| Vandens lygio matavimas | 3 | 3 | 6 |
| Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas | 3 | 3 | 6 |
| ChDS tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Sunkiųjų ir kt. metalų (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) tyrimas | — | 3 | 3 |
| SPAM tyrimas | 3 | — | 3 |
| 2017 m. |
| Vandens lygio matavimas | 3 | 3 | 6 |
| Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas | 3 | 3 | 6 |
| ChDS tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Sunkiųjų ir kt. metalų (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) tyrimas | 3 | — | 3 |
| Fenolio tyrimas | — | 3 | 3 |
| 2018 m. |
| Vandens lygio matavimas | 3 | 3 | 6 |
| Fizinių-cheminių parametrų (pH, Eh, T, SEL) matavimas | 3 | 3 | 6 |
| ChDS tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Bendrosios cheminės sudėties (Ca, Mg, Na, K, Cl, NH4, NO3, NO2, HCO3, SO4, PI) tyrimas | 3 | 3 | 6 |
| Sunkiųjų ir kt. metalų (Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Cd, Hg) tyrimas | — | 3 | 3 |
| SPAM tyrimas | — | 3 | 3 |

Sutrumpinimai: T – temperatūra, SEL – savitasis elektros laidis, ChDS – cheminis deguonies suvartojimas (pagal bichromatą, kitaip – bichromato indeksas), PI – permanganato indeksas, SAM – sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos.

- Reikalavimai monitoringo vykdytojams, monitoringo duomenų pateikimas

Požeminio vandens monitoringo darbus gali atlikti tik juridiniai asmenys, turintys Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, kurio veiklos rūšių sąraše yra leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus. Laboratorinius požeminio vandens mėginių tyrimus gali atlikti tik laboratorijos, turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Aplinkos monitoringo rezultatai kasmet pateikiami Aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtinta „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai“ tvarka Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos geologijos tarnybai ir UAB PRATC.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2017 m. kovo 3 d. 10 val. ekologui Alvydui Stravinskui el.paštu alvydas.stravinskas@pratc.lt

_____________