FRONTALINIO KRAUTUVO ZL 50 G TECHNINIO APTARNAVIMO, REMONTO IR REMONTUI REIKALINGŲ ATSARGINIŲ DETALIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2016-08-04

Panevėžys

Pirkimo objektas – Frontalinio krautuvo ZL 50 G techninio aptarnavimo, remonto ir remontui reikalingų atsarginių detalių tiekimo paslaugos. Paslaugos reikalingos užtikrinti patikimą krautuvo veikimą, savailaikį aptarnavimą ir priežiūrą.

Paslaugos teikėjas, naudodamas savo personalą, technines priemones, detales ir medžiagas atlieka krautuvo techninį aptarnavimą ir remontą.

Paslaugos aprašymas:

Frontalinio krautuvo techniniai duomenys: modelis ZL 50 G, pagaminimo metai – 2008 m., svoris – 17.5 t, variklio modelis – C8.3-C tipas – 6 cilindrų, keturių taktų, galingumas – 153 kw.

Pirmas frontalinio krautuvo techninis aptarnavimas bus atliekamas frontaliniam krautuvui išdirbus 6500 moto valandų.

Paslaugos turės būti teikiamos Užsakovo patalpose, esančiose Dvarininkų k. Miežiškių sen. Panevėžio r.

Į techninės priežiūros ir remonto apimtis įeina pilnas krautuvo paruošimas darbui, remontas/techninė priežiūra, defektų pašalinimas bei kiti reiklaingi darbai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į paslaugos kainą turi įskaičiuoti atvykimo išlaidas bei visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugos suteikimui.

Frontalinio krautuvo ZL 50 G techninio aptarnavimo paslaugas sudaro:

- Didysis aptarnavimas:

Paslaugos teikėjas atvyksta atlikti krautuvo ZL 50 G techninio aptarnavimo į Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Didysis aptarnavimas atliekamas po 500 moto valandų.

Paslaugos teikėjas privalo suteikti paslaugas per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

Panaudotą alyvą, alyvos tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas.

Didžiojo aptarnavimo metu turi būti atliekami tokie darbai:

  - variklinės alyvos 10W40k keitimas;

  - Oro filtrų komplekto (vidinis, išorinis) keitimas;

  - Alyvos filtras – tepalo filtro keitimas;

  - Kuro filtro smulkaus valymo keitimas;

  - Kuro filtras stambaus valymo keitimas;

  - Transmisijos filtro  keitimas;

  - Pavarų dėžės filtro keitimas;

  - Hidraulikos filtro keitimas;

  - Transmisinės alyvos keitimas;

  - Pavarų dėžės alyvos keitimas.

Hidraulinė alyva keičiama kas 2000 moto valandų.

Preliminarus didžiojo aptarnavimo paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 3 vnt.

2. Mažasis aptarnavimas.

Paslaugos teikėjas atvyksta atlikti krautuvo ZL 50 G techninio aptarnavimo į Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Mažasis aptarnavimas atliekamas po 500 moto valandų.

Paslaugos teikėjas privalo suteikti paslaugas per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

Panaudotą alyvą, alyvos tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas.

Mažojo aptarnavimo metu turi būti atliekami tokie darbai:

  - Variklinės alyvos 10W40 pakeitimas;

  - Oro filtras (išorinis) pakeitimas;

  - Alyvos filtras – tepalo filtro pakeitimas;

  - Kuro filtras smulkaus valymo pakeitimas;

  - Kuro filtras stambaus valymo pakeitimas;

  - Transmisijos filtro pakeitimas;

  - Pavarų dėžės filtro pakeitimas.

Preliminarus mažojo aptarnavimo paslaugų teikimo kiekis sutarties laikotarpiu – 5 vnt.

- Frontalinio krautuvo gedimo diagnostika.

Paslaugos tiekėjas nustatyti frontalinio krautuvo ZL 50 G gedimo atvyksta į Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Gedimo diagnostika turi būti atlikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą.

Paslaugos teikėjas, atlikęs technikos gedimo diagnostiką, informuoja Užsakovą apie numatomas remonto apimtis ir paslaugų teikimo laiką pagal sutartyje nurodytus įkainius.

Preliminarus technikos gedimo diagnostikos nustatymo kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu – 25 val.

Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas nurodo iškvietimo mokestį (diagnostikos ir/ar gedimo) atveju. Į iškvietimo kainą turi būti įskaičiuotos atvykimo išlaidos bei visos kitos išlaidas, reikalingas paslaugos suteikimui. Preliminarus iškvietimų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 15 kartų.

- Frontalinio krautuvo remonto paslaugos.

Paslaugos tiekėjas frontalinio krautuvo remonto darbus atlieka iš anskto su Užsakovu suderinus remonto apimtis, išlaidas ir atlikimo laiką. Remontui reikalingos atsarginės detalės perkamos iš tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą. Planuojamas preliminarus remonto valandų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu – 60 val.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti, kad priklausomai nuo technikos gedimo gali būti reikalingos elektriko, šaltkalvio, mechaniko paslaugos.

Suremontuotiems mechanizmams turi būti suteikta 12 mėn. garantija. Panaudotą alyvą, alyvos tarą, filtrus ir kitas eksploatacines medžiagas utilizuoja Paslaugos teikėjas. Remonto metu Paslaugos teikėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.

- Kitų paslaugų ir atsarginių detalių įsigijimas.

Užsakovas turi teisę įsigyti kitų paslaugų ar atsarginių detalių, kurių vertė negali viršyti 30 proc. bendros sutarties vertės. Atsarginės detalės perkamos iš tiekėjo mažmeninėje prekyboje prekių pirkimo dieną galiojančiomis kainomis, taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytą nuolaidą.

Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti, kad Užsakovas reikalingas atsargines detales galėtų įsigyti Panevėžio mieste.

Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį 2 kartus 12 mėnesių laikotarpiui.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teiki iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. 9.00 val. mechanikui Vigidijui Garbuzui tel. 8612 10582, el. paštu vigidijus.garbuzas@pratc.lt; viešųjų pirkimų specialistei Astai Strelčiūnienei, el. paštu asta.strelciuniene@pratc.lt, tel. (8 45) 432 199.

_____________