KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PRESAVIMO BIRŽŲ ATLIEKŲ PERKROVIMO STOTYJE PASLAUGŲ  PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

2016-06-06

Panevėžys

Pirkimo objektas. Atliekų presavimo paslauga, Perkančiajai organizacijai priklausančioje Biržų atliekų perkrovimo stotyje, esančioje adresu Biržų kaime, Širvėnos seniūnijoje,  Biržų rajone.

- Detalus paslaugos aprašymas:

2.1. Atliekų presavimo įrenginys.

Atliekų perkrovimo stočių pastatai ir įrenginiai nuosavybės teise priklauso Perkančiajai organizacijai – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui.

Atliekų perkrovimo stotyje pastatyto įrenginio techniniai duomenys:

Gamintojas: „AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG”

Įrenginio komponentai:

- Stacionarus presas SP 16 – 1 vnt

- Pakeičiama talpykla SPB 28 – 3 vnt.

| Standartas | DIN 30 722-1:2007-02 |
| --- | --- |
| Konteineris | Tipas SP-B-28 Užtraukiamas ant mašinos kabliu |
| Tūris | 28 m3 |
| Durys | Gale, su presavimo anga, užleidžiama šukomis, uždengiama tentu |
| Kablio aukštis | 1570 mm |
| Gabaritiniai matmenys, mm ilgis plotis aukštis | 6500 2450 2565 |
| Svoris kg. | 2920 |

- Pakyla VSB 20 – 1 vnt.

- Grandininės diržo transporteris KGF GB 1300 ( kW – 8,5) – 1 vnt.

2.2. Atliekų kiekiai:

2.2.1. Biržų atliekų perkrovimo stotyje numatoma per metus surinkti 14 000 m3 mišrių komunalinių atliekų per metus, o per visą sutarties laikotarpį 28 000 m3.

2.2.2. Atliekų kiekiai gali kisti apie 10%.

  - Atliekų presavimas:

2.3.1. Paslaugos teikėjas teikia komunalinių atliekų presavimo paslaugą naudodamasis savo darbo jėga, kitomis reikalingomis darbo priemonėmis, įskaitant reikalingą techniką atliekų perstūmimui į transporterio šachtą.

2.3.2. Paslaugos kaina turi apimti visą su atliekų paruošimu (presavimu) susijusias išlaidas – darbo užmokesčio ir su juo susijusias išlaidas ir mokesčius, kitų reikalingų priemonių eksploatavimo sąnaudas. Išlaidos energijai į pasiūlymo kainą neskaičiuojamos, nes nėra atskiros apskaitos ir jas pasilieka užsakovas (UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras).

2.3.3. Perkrovimo stočių darbo laikas: pirmadienį – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Paslaugos teikėjas, suderinęs siūlymus su Perkančiąja organizacija, gali susitarti su atliekų pervežėjais bei komunalinių atliekų surinkėjais dėl kitokio darbo laiko, tam kad būtų kuo operatyviau surenkamos, paruošiamos ir pervežamos komunalinės atliekos.

2.3.4. Paslaugos tiekėjas yra atsakingas už Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą. Paslaugų tiekėjas registruoja mišrias komunalines atliekas, pristatomas į perkrovimo stotį.

3.5. Paslaugos teikėjas turi organizuoti savo darbą taip, kad atliekų vežėjui butų užtikrintas optimalus pervežimui reikalingas atliekų kiekis išvežimo momentui – užtikrinti, kad atvažiavusiam transportui nereikėtų laukti. (po 2 vnt. 28 m2 talpos konteinerius) ir sudaryti sąlygas jų paėmimui ir transportavimui į regioninį sąvartyną.

3.6. Paslaugos tiekėjas, presuodamas atliekas į konteinerius, turi neviršyti leidžiamo vežti atliekų svorio (18-19 t), bet atliekų svoris (2 vnt. 28 m2 talpos konteinerių) neturi būti ir mažesnis kaip 16 t.

3.7. Perkrovimo stotyje susidarančių nuotekų lygis transporterio prieduobėje turi būti toks, kad nepasiektų mechaninių transporterio dalių, o joms susikaupus, užtikrinti jų išvežimą į nuotekų valymo įrengimus.

3.8. Darbai atliekami vadovaujantis preso ir transporterio priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų reikalavimais.

3.9. Paslaugų tiekėjas privalo užsakovui atlyginti nuostolius dėl baudų, kurias užsakovas ar tretieji asmenys (supresuotų atliekų konteineriuose vežėjai) turėjo sumokėti dėl viršyto leidžiamo vežti atliekų svorio bei sumokėti užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną viršyto leidžiamo vežti ar nepilnai užkrauto atliekų svorio užfiksavimo atvejį.

3.10. Atliekų presavimo paslaugų sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe sutarties terminą pratęsti vieną kartą iki 12 mėn.

Pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2016 m. birželio 16 d. 13.00 val. eksploatavimo inžinieriui Kazimierui Šinkūnui tel. 8 612 13 036, el. paštu kazimieras.sinkunas@pratc.lt; telefonu ar faksu (8 45) 43 21 99, viešųjų pirkimų specialistei Asta Strelčiūnienei el. paštu asta.strelciuniene@pratc.lt, tel. (8 45) 43 21 99.

_____________